| 台式超高稳定光源 |
| --- |
| 该激光器光源是专为实验室和生产测试使用而设计。关键器件采用带制冷半导体DFB（分布反馈式）激光器或FP（法布里-珀罗）激光器以保证高性能的光谱特性。输出功率的稳定性由独特设计的ATC 和APC 电路以及隔离控制得到保证。该台式光源配置高稳定电路，使得光源长期稳定。 |
| 产品特点 | 主要应用 |
| 熔融拉锥机配套光源 WDM 测试 实验室运用 插入损耗和回波损耗测试 器件测试 稳定性和线性测试 仪表校正 | 超高输出功率稳定性：达到0.001dB 超高波长稳定性 输出功率单独可调 LCD 状态显示全参数 高精度的APC 和ATC 电路 CWDM 或DWDM 或其他任意波长可选 |
| 性能参数 |
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小 | 典型 | 最大 | 备注 |
| 输出功率 | Po | mw | 10 |  | 20 |  |
|  |  |  | 40 |  | 60 | 40-60mw为线宽＜200khz窄线宽 |
| 中心波长 | λc | nm | Λc-2 | λc | Λc+2 | 精确控制波长可选 |
| 输出功率稳定性（8小时） | Δpo_8h | db |  | 0.001 |  |  |
| 光谱宽度（20dB） | nm | Δλ |  | 0.2 |  | / |
| 边模抑制比 | SMSR | dB | 35 |  |  | / |
| 工作电压 | Vo | V |  | 220 |  | / |
| 工作温度范围 | To | ℃ | 0 |  | 40 | / |
| 存储温度 | Ts | ℃ | -40 |  | 80 |  |
| 尺寸(长*宽*高) | / | mm | 268*128*106 | / |
| 连接头类型 | / | / | FC/APC | 其他类型可选 |
| 订货信息：FS-XXX-XXXX-XX-XX |
| 产品名称 | 激光器类型 | 波长 | 输出功率 | 连接头类型 |
| 台式高稳定度光源 | DFB=DFB激光器 | 1310=1310nm | 10=10mw | FA=FC/APC |
|  | XFP=FP激光器 | 1550=1550nm | 20=20mw |  |
|  |  | 自定义 | 40=40mw |  |
|  |  |  | 50=50mw |  |
|  |  |  | 60=60mw |  |