| 保偏光纤准直器 |
| --- |
| 主要应用 | 产品特性 |
| 光纤实验室 激光束准直 通信系统 光纤到光纤耦合 保偏系统 | 低插入损耗 低回波损耗 高稳定性和可靠性 |
| 封装尺寸 |
| 性能参数 |
| 参数 | 指标 |
| 工作波长 | 1550/1310/1064/980nm |
| 类型 | 标准工作距离 | 长工作距离 |
| 工作距离（nm） | 5~20 | 21~100 |
| 等级 | P | A | P |
| 最大插入损耗（23℃）(λc @1310&1550nm) | Typ | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
|  | Max | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| 最大插入损耗（23℃）(λc @980&1064nm) | Typ | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
|  | Max | 0.23 | 0.27 | 0.35 |
| 消光比（db) | Max | 25 | 23 | 22 |
| 回波损耗（db) | 60 | 55 |
| 封装尺寸 (mm) | Ф2.8X9 (玻璃管封装) |
|  | Ф3.2X10（镀金管封装） |
| 光纤类型 | 熊猫保偏光纤 |
| 承受功率 (mw) | 500 |
| 工作温度 (℃) | -5～75 |
| 存储温度 (℃) | -40～85 |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |
| 订货信息：PMCOLL-XXXX-XXX-XXX-X |
| 产品名称 | 工作波长 | 工作距离 | 封装尺寸 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 |
| 保偏准直器 | 1550=1550nm | 005=5mm | 28=玻璃管封装 | 0=250um裸纤 | 0=0.8米 | 0=FC/UPC |
|  | 1310=1310nm | 010=10mm | 32=镀金管封装 | 1=900um套管 | 1=1米 | 1=FC/APC |
|  | 1064=1064nm | 020=20mm |  |  |  | 9=不带头 |
|  | 0980=980nm | 100=100mm |  |  |  |  |