| 1310/1550nm保偏光纤隔离器 偏振相关光隔离器 |
| --- |
| 产品特点 | 主要应用 |
| 低插入损耗 高回波损耗 高消光比 高稳定性 高可靠性 | 通信系统 测试设备 光纤传感 科研 |
| 封装尺寸 |
| 性能参数 |
| 参数 | 单位 | 指标 |
| 隔离等级 | - | 单级 | 双级 |
| 等级 | - | P | A | P | A |
| 中心波长 | nm | 1310,1480,1550 |
| 工作波长范围 | nm | ±20 |
| 典型峰值隔离度（23℃） | dB | 42 | 40 | 58 | 55 |
| 最小隔离度（23℃） | dB | 28 | 26 | 48 | 45 |
| 典型插入损耗（23℃） | dB | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 最大插入损耗（23℃） | dB | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.8 |
| 最小消光比(B型) | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 最小消光比(F型) | dB | 25 | 23 | 25 | 23 |
| 最大光功率 | mW | 500 |
| 最大承受拉力 | N | 5 |
| 最小回损 (输入/输出) | dB | 50/50 |
| 最大光功率(CW) | mW | 300 |
| 最大承受拉力 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | 保偏熊猫光纤 |
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |
| 订货信息：PMIS-XXXX-XXXX-X |
| 产品名称 | 工作波长 | 结构类型 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 | 工作轴向 |
| 保偏光隔离器 | 1550=1550nm | S=单级 | 0=250um裸纤 | 0=0.8米 | 0=FC/UPC | S=慢轴 |
|  | 1310=1310nm | D=双级 | 1=900um套管 | 1=1米 | 1=FC/APC | F=快轴 |
|  | 1064=1064nm |  |  |  | 9=不带头 | B=双轴 |
|  | C+L波段特殊定制 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Input

55

35

Ф5.5

Output