| 保偏波分复用器-膜片式 |
| --- |
| 产品特点 | 主要应用 |
| 低插入损耗 高回波损耗 高隔离度 高消光比 高稳定性和高可靠性 | 光纤激光器 光纤放大器 测试设备 |
| 封装尺寸 |
| 性能参数 |
| 参数 | 单位 | 指标 |
| 类型 | nm | 1064/980 | 1550/980 | 1550/1064 | 1550/1480 |
| 透射波长范围 | nm | 1020~1080 | 1520~1580 | 1520~1580 | 1535~1565 |
| 反射波长范围 | nm | 960~990 | 960~990 | 1020~1080 | 1480±10 |
| 透射通带最大插入损耗 | dB | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 反输通带最大插入损耗 | dB | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 最小传输隔离度（透射波长） | dB | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最小反射隔离度（反射波长） | dB | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大通道平坦度 | dB | 0.3 |
| 最小消光比 | dB | 20 |
| 最小回损 | N | 50 |
| 插入损耗热稳定性 | dB/℃ | 0.005 |
| 最大承载功率(CW) | mW | 300 |
| 光纤类型 | - | 保偏熊猫光纤 |
| 工作温度 | ℃ | 0 ~ +65 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db,保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |
| 订货信息：PMFWDM-XXXX-XXXX-X |
| 产品名称 | 工作波长 | 端口类型 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 | 工作轴向 |
| 膜片式保偏波分复用器 | 0698=T1064R980 | 1=1X2 | 0=250um裸纤 | 0=0.8米 | 0=FC/UPC | S=慢轴 |
|  | 5598=T1550R980 | 2=2X2 | 1=900um套管 | 1=1米 | 1=FC/APC | F=快轴 |
|  | 5506=T1550R1064 |  |  |  | 9=不带头 |  |

# Text boxes

55

35

Ф5.5

Reflect

Common

Pass