| 保偏光纤耦合器-膜片式 |
| --- |
| 产品特点 | 主要应用 |
| 低插入损耗 高回波损耗 高消光比 高稳定性 高可靠性 | EDFA和拉曼放大器 光纤传感器 纤维光学仪器 电力监控系统 |
| 封装尺寸 |
| 性能参数 |
| 参数 | 单位 | 指标 |
| 类型 | - | 1x2 | 2x2 |
| 中心波长 | nm | 1310,1550 | 1064 | 1310,1550 | 1064 |
| 工作波长范围 | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 |
| 附加损耗 | dB | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 均匀性(50/50) | dB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 最大插入损耗（23℃） | dB | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.8 |
| 耦合比 | dB | 01/99~50/50 |
| 最小消光比 | B 型 | dB | 20 | 20 | 18 | 18 |
|  | F 型 | dB | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小回损 | dB | 50 |
| 最大光功率(CW) | mW | 300 |
| 最大承受拉力 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | 熊猫保偏光纤 |
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |
| 订货信息：PMFC-XXXX-XXXX-X |
| 产品名称 | 工作波长 | 结构类型 | 分光比 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 | 工作轴向 |
| 保偏耦合器 | 1550=1550nm | 1=1x2 | 50=50：50 | 0=250um裸纤 | 0=0.8米 | 0=FC/UPC | S=慢轴 |
|  | 1310=1310nm | 2=2x2 | 10=10：90 | 1=900um套管 | 1=1米 | 1=FC/APC | F=快轴 |
|  | 1064=1064nm |  | 01=1：99 |  |  | 9=不带头 | B=双轴 |
|  |  |  | 自定义 |  |  |  |  |

# Text boxes

Input

55

35

Ф5.5

Output