| 532nm&635nm拉锥式保偏耦合器模块 |
| --- |
| 产品特点 | 主要应用 |
| 低插入损耗 高承受功率 高消光比 高稳定性 高可靠性 | 光放大器 光纤水听器 光纤陀螺仪 干涉实验 相干系统 |
| 封装尺寸 |
| 性能参数 |
| 参数 | 单位 | 指标 |
| 类型 | - | 1x4 |
| 等级 |  | P | A |
| 中心波长 | nm | 532 635 |
| 工作波长范围 | nm | ±10 |
| 最大插入损耗 | dB | 1.8 | 1.4 |
| 分光比 | % | 25：25：25：25 |
| 均匀性 | dB | 0.8 | 1.0 |
| 最小消光比 | dB | 16 | 14 |
| 最小回损 | dB | 50 |
| 最大光功率 | mW | 2000 |
| 最大承受拉力 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | 熊猫保偏光纤（nufern PM460-HP） |
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |
| 封装尺寸 | mm | 100x80x10 |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |
| 订货信息：PMFCM-XXX-XXXX-XXX-X |
| 产品名称 | 工作波长 | 端口类型 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 | 工作轴向 |
| 滤波片式保偏耦合器模块 | 532=532nm | 2=1x2 | 0=250um裸纤 | 0=0.5米 | 0=FC/UPC | S=慢轴 |
|  | 635=635nm | 4=1x4 | 1=900um套管 | 1=1米 | 1=FC/APC | F=快轴 |
|  |  | 8=1x8 |  |  | 9=不带头 |  |