| 滤波片式保偏耦合器模块 |
| --- |
| 产品特点 | 主要应用 |
| 低插入损耗 高回波损耗 高消光比 高稳定性 高可靠性 | EDFA和拉曼放大器 光纤传感器 纤维光学仪器 电力监控系统 |
| 封装尺寸 |
| 性能参数 |
| 参数 | 单位 | 指标 |
| 类型 | - | 1x4 | 1x8 |
| 中心波长 | nm | 1310,1550 | 1064 | 1310,1550 | 1064 |
| 工作波长范围 | nm | ±30 |
| 最大插入损耗 | dB | 7.5 | 8.0 | 11.0 | 11.5 |
| 最小波长相关损耗 | dB | 0.5 |
| 均匀性 | dB | 0.8 | 1.0 |
| 最小消光比 | 双轴工作 | dB | 20 | 17 |
|  | 快轴终止 | dB | 22 | 22 |
| 最小回损 | dB | 50 |
| 方向性 | dB | 50 | 45 |
| 温度相关损耗 | dB/℃ | 0.006 | 0.008 |
| 最大光功率 | mW | 300 |
| 最大承受拉力 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | 熊猫保偏光纤 |
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |
| 封装尺寸 | mm | 100x80x10 |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |
| 订货信息：PMFCM-XXXX-XXXX-XXX-X |
| 产品名称 | 工作波长 | 端口类型 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 | 工作轴向 |
| 滤波片式保偏耦合器模块 | 1550=1550nm | 2=1x2 | 0=250um裸纤 | 0=0.8米 | 0=FC/UPC | S=慢轴 |
|  | 1310=1310nm | 4=1x4 | 1=900um套管 | 1=1米 | 1=FC/APC | F=快轴 |
|  | 1064=1064nm | 8=1x8 |  |  | 9=不带头 |  |
|  | 0980=980nm |  |  |  |  |  |